## Slide 1
Corso Base
Condition Monitoring
e Analisi Vibrazioni

## Slide 2: Condition Monitoring

## Slide 3: Condition Monitoring - Tecnologie
Analisi vibrazionale
Analisi di lubrificanti
Analisi delle particelle
Ultrasuoni ed emissioni acustiche
Termografia/infrarossi
Circuiti motore

## Slide 4: Condition Monitoring - Tecnologie
Solo conoscendo le condizioni di una macchina è possibile pianificare azioni mirate ed efficaci

## Slide 5: Condition Monitoring - Tecnologie
Ad una macchina per la produzione di carta Tussue, utilizzata per il confezionamento di fazzoletti, può «parlarci» delle proprie condizioni attraverso:
VIBRAZIONI
TEMPERATURA
ANALISI OLIO
SUONO
ENDOSCOPIA
MISURA DI TENSIONE/CORRENTE/ISOLAMENTO DEI MOTORI

## Slide 6: Condition Monitoring – Controlli Medici
Facendo riferimento al corpo umano è come prendere la pressione sanguinea, fare un elettrocardiogramma, analisi del sangue.
Possiamo quindi effettuare sulla macchina una serie di analisi per determinare il suo stato di «salute»
Per mantenere in buona salute il nostro corpo è buona norma seguire una corretta alimentazione, fare esercizio fisico

## Slide 7: Condition Monitoring – Controlli Medici – Analogie di Manutenzione
Prendendoci cura delle macchine aumenteremo la loro efficienza e produttività.
Accorgimenti iniziali:
Seguire le specifiche tecniche in fase di prima installazione
Corretta installazione
Effettuare tutti i controlli prima della messa in servizio
Precisione nell’equilibratura (in caso di parti rotanti)
Qualità dell’allineamento delle trasmissioni
Appropriata lubrificazione
Root Case Failure analysis da effettuarsi in caso di guasto per evitare che la problematica si ripeta.
Tutti questi accorgimenti in fase iniziale contribuiranno ad aumentare la
disponibilità delle macchine, ridurre i costi dovuti agli interventi manutentivi,
ridurre i costi di magazzino ricambi, incrementare i profitti.

## Slide 8: Condition Monitoring - Tecnologie
Ogni tecnologia utilizzata ci rivela qualcosa.
E’ importante selezionare le tecnologie di monitoraggio più appropriate per le nostre macchine ed effettuare i controlli frequentemente.
Ovviamente i migliori risultati si ottengono con la combinazione di più tecnologie

## Slide 9: Condition Monitoring – Tecnologie - Endoscopia
Diagnosi principio usura pista esterna cuscinetto monolucido
cartiera

## Slide 10: Condition Monitoring – Tecnologie – Termografia – Analisi Grassi

## Slide 11: Analisi Vibrazioni

## Slide 12: Condition Monitoring – Tecnologie – Analisi Vibrazioni
Condizione del macchinario
Giorni
Settimane
Mesi
Periodo di preavviso
Rilevazione del pericolo
Danneggiamento
Rumore
Cambio status
Vibrazione
Temperatura
Funzionamento
Curva di deterioramento dei macchinari e conseguenti effetti

## Slide 13: Condition Monitoring – Tecnologie – Analisi Vibrazioni
Le misurazioni in campo con strumentazione portatile, anche dette misure OFFLINE necessitano di personale più o meno esperto sul campo.
Il grado di qualifica/esperienza dell’operatore è funzione del grado di analisi che voglio fare.
Monitoraggio di 1° livello
Si effettuano misure periodiche rilevando il valore globale della vibrazione prodotta da un macchinario rotante (RMS) e lo si confronta con i valori di riferimento sanciti dalla normativa ISO 10816-3
NON richiede personale particolarmente specializzato
Monitoraggio di 2° livello - Diagnostica
Si attua dopo aver superato i valori di pre-allarme con il monitoraggio di 1°livello,o con misure occasionale per ricercare specifiche problematiche delle macchine rotanti e dei cuscinetti a rotolamento mediante l'analisi in frequenza FFT
Richiede personale altamente specializzato

## Slide 14: Condition Monitoring – Tecnologie – Analisi Vibrazioni
Analisi di 1° livello -Monitoraggio
Analisi di 2° livello - diagnostica

## Slide 15: Condition Monitoring – Tecnologie – Analisi Vibrazioni
15
Norme ISO 10816-1
A – Tipico per macchina nuova
B – Macchina in condizioni adatte per un servizio continuo
C – Macchina in condizioni NON adatte per un servizio
continuo,limitata affidabilità in condizioni di esercizio
D – Condizioni di vibrazione pericolosa, rischio di
danneggiamento immediato
Soglia di allarme

## Slide 16: Condition Monitoring – Tecnologie – Analisi Vibrazioni

## Slide 17: Condition Monitoring – Tecnologie – Analisi Vibrazioni
Esempio: Difetto su anello interno
Un difetto su un anello interno di un cuscinetto verrà visualizzato con
modello specifico a specifiche frequenze in relazione alla velocità di rotazione.

## Slide 18: L'analisi delle vibrazioni – monitoraggio e diagnostica
Cosa sono?
Che cosa indicano?
Come e con cosa si fanno?
Come si valutano?
Misure di 1° Livello

## Slide 19: Cosa sono?

## Slide 20
Sono le misure che esprimono tramite un valore numerico la quantità di
energia prodotta dalla vibrazione (valore RMS).
La misura può essere effettuata in:
Velocità (mm/s)
Accelerazione (g)
Demodulazione (g)

## Slide 21: Che cosa indicano?
La Vibrazione

## Slide 22: Che cosa è una vibrazione?
Massa
“Una vibrazione è il movimento periodico di un corpo rispetto ad una posizione di riferimento fissa.”
Una vibrazione si verifica a causa di un’applicazione di una forza che causa un movimento!

## Slide 23: Visualizzazione di un movimento sinusoidale
frequenza:  = 2f = 2/T in [Hz] oppure [s-1]
Y(t) = A  sin(t) = A  sin (  t + 0)
Rappresentazione di un movimento sinusoidale:
  tempo sull'asse delle x
  ampiezza sull'asse delle y
Notes: The period is typically related to the time, which e.g. a shaft needs to run through a complete rotatory cycle. It can be read directly on the time axis and is normally measured in seconds.

## Slide 24: Grandezze caratteristiche
Vi sono tre principali caratteristiche del segnale di vibrazione che devono essere prese in considerazione:
  Ampiezza di vibrazione (Velocità – Accelerazione - Spostamento)
Frequenza
Fase

## Slide 25: Rappresentazione della vibrazione
Periodo T
Ampiezza
t
Notes: Die Periode ist typischerweise auf die Zeit bezogen, die die Welle benötigt, um einen Zyklus rotatorisch zu durchlaufen. Sie kann direkt von der Zeitachse abgelesen werden und wird normalerweise in Sekunden gemessen.

## Slide 26: Meccanica delle vibrazioni
Nella pratica, un sistema massa-molla, in assenza forze esterne, tende a smorzarsi
Se sul sistema agisce un forza esterna f(t), allora la vibrazione finale sarà il risultato di un transitorio iniziale che tende a smorzarsi e di un moto a regime che dipende dalla forza di eccitazione.
Notes: WHAT IS VIBRATION?
Vibration is the oscillation (motion) of a body about a reference position.
Since vibration frequency and amplitude cannot be measured by sight or touch, one has to convert the vibration into a usable function that can be measured and analysed. The best solution to this is taking mechanical vibration and convert it to an electronic signal, and this is best done using a transducer. The transducer output is proportional to how fast the machine is moving (frequency) and how much the machine is moving (amplitude).
Frequency best describes what is wrong with the machine and amplitude describes the relative severity of the problem.
Vibration is, very simply, the oscillation of a body about a reference position.
Examples:
Shaft about its average centreline within the bearing.
Bearing housing about its average physical location in absolute space.
Vibration is due to an excitation force that causes motion.

## Slide 27: Frequenza
TEMPO/CICLO
Hertz
1 Hz. = 1ciclo per sec
Cpm
1 Cpm = 1 ciclo per min
Il tempo impiegato per completare un ciclo rappresenta il periodo della vibrazione.
La misura del numero di periodi nel tempo rappresenta la frequenza.
Notes: La forma d’onda sinusoidale può essere considerata l’effetto della vibrazione più semplice, ottenuta dall’oscillazione nel tempo di una massa intorno al suo punto d’equilibrio. Questa forma d’onda ha come caratteristica quella di essere periodica e cioè di ripetersi uguale a se stessa ad intervalli di tempo costanti.La frequenza, espressa in Hz cioè in “cicli / secondo” oppure in CPM o RPM cioè “cicli / minuto”, è esattamente la funzione inversa o reciproca del periodo “T” e cioè :
F = 1/T.
L’analisi della frequenza delle singole componenti sinusoidali che costituiscono la vibrazione più complessa è un potente mezzo per l’identificazione delle cause di problemi sul macchinario rotante.
L’equivalenza tra Hz e CPM è :
1 Hz = 60 CPM o RPM
24,75 Hz = 1485 CPM o RPM
49,75 Hz = 2985 CPM o RPM

## Slide 28: Come si calcola la frequenza?
La forma d’onda sinusoidale può essere considerata l’effetto della vibrazione più semplice, ottenuta dall’oscillazione nel tempo di una massa intorno al suo punto d’equilibrio.
Questa forma d’onda ha come caratteristica quella di essere periodica e cioè di ripetersi uguale a se stessa ad intervalli di tempo costanti.
La frequenza, espressa in Hz cioè in “cicli / secondo”
oppure in
CPM o RPM cioè “cicli / minuto”,
è esattamente la funzione inversa o reciproca del periodo “T” e cioè :
f = 1/T.
L’analisi della frequenza delle singole componenti sinusoidali che costituiscono la vibrazione più complessa è un potente mezzo per l’identificazione delle cause di problemi sul macchinario rotante.
L’equivalenza tra Hz e CPM è :
1 Hz = 60 CPM o RPM
24,75 Hz = 1485 CPM o RPM (Hz x 60)
2985 CPM o RPM = 49,75 Hz (RPM / 60)

## Slide 29: Tipi di movimento
armonico
periodico
casuale (random)
esempi: evento singolo  random, movimento sinusoidale  armonico
eventi a intervalli regolari  periodico

## Slide 30: Come può essere misurata una vibrazione?
Un trasduttore recepisce una vibrazione meccanica e la converte in un segnale elettrico proporzionale.
Il segnale in uscita dal trasduttore è proporzionale a :
  quanto (ampiezza)
  quanto velocemente (frequenza)
  una macchina sta vibrando
Notes: Mechanical vibration is measured by a transducer and converted to an electrici signal.
The transducer output is proportional to how fast (frequency) and how much (amplitude) the machine is moving.

## Slide 31: Rappresentazione di una vibrazione
La vibrazione viene rappresentata mediante due tipologie di diagrammi:
in funzione del tempo (time domain – time waveform)
l'ampiezza della vibrazione viene rappresentata secondo la sua evoluzione nel tempo. Il diagramma risultante può essere anche molto complesso
in funzione della frequenza (frequency domain – spectrum)
Sull'asse delle y viene rappresentata l'ampiezza della vibrazione, sull'asse delle x viene rappresentata la frequenza
“Frequenza“
- ci da indicazioni sulle cause della vibrazione.
“Ampiezza“
- ci da indicazioni sulla severità del problema
Notes: The time waveform data is displayed using an amplitude axis and a time axis. The waveform displays the amplitude of a voltage signal from the transducer over a period of time. The time waveform actually contains all the data and should always be looked at when machine problems are suspected.
The time waveform data however can be very confusing and can have very complex forms that even the most experienced analyst will battle to analyse. Most vibration data are very complex and need special skills and experience to analyse them properly. It is due to this complexity that we also look at the frequency data, which is actually the time waveform data but just viewed from a different perspective.

## Slide 32
  Spostamento di vibrazione
  Velocità di vibrazione
  Accelerazione di vibrazione
L’ampiezza della vibrazione può essere misurata in tre modi diversi:
Perché servono 3 unità di misura ?
AMPIEZZA
Notes: L’ampiezza della vibrazione può essere analizzata acquisendone il valore utilizzando tre grandezze fisiche diverse ma strettamente legate l’una all’altra.
Le tre grandezze sono:
Spostamento
Velocità
Accelerazione
Assumendo di avere una vibrazione la cui ampiezza ha uno spostamento costante S, le formule per calcolare il valore della velocità e dell’accelerazione sono le seguenti :
V = ω * S
A = ω2 * S
Dove ω = 2*π*f
Il simbolo ω (rad/sec.) rappresenta la velocità angolare o pulsazione, il simbolo f (Hz) indica la frequenza della vibrazione.
E’ possibile ottenere il passaggio tra una grandezza e l’altra, con le semplici formule soprandicate, solo per i valori ottenuti dallo spettro di Fourier (FFT), perché solo in questo caso conosciamo il valore della frequenza della vibrazione.
L’utilizzo di tre grandezze fisiche per l’analisi delle vibrazioni è giustificato dal fatto che il fenomeno vibrazionale può essere meglio analizzato a seconda che si usi un parametro piuttosto che l’altro. La scelta del parametro è determinata dalla frequenza del fenomeno che si vuole studiare. In generale i fenomeni a bassa frequenza possono essere meglio studiati utilizzando lo spostamento e quelli ad alta frequenza con l’accelerazione.

## Slide 33
SPOSTAMENTO (s)
  Campo consigliato da 2 a 200 Hz.
  Unità di misura micron o mils (millesimo di pollice)
VELOCITA’(v)
  Campo consigliato da 2-10 a 1000 Hz. (norme ISO)
  Unità di misura mm/sec
ACCELERAZIONE (a)
  Campo consigliato da 1000 a 20.000 Hz
  Unità di misura g o m/sec2
AMPIEZZA

## Slide 34
Pk-Pk. : Preferibile quando si è interessati allo spostamento massimo ad esempio problemi legati a carico su componenti di macchina e prevalentemente su cuscinetti a strisciamento con sonde di prossimità
0-Pk. : E’ prevalentemente utilizzato per fenomeni transitori
RMS : Il valore RMS o valore Efficace è la radice quadrata della media dei quadrati dei valori della forma d’onda acquisiti dallo strumento. Il valore efficace rappresenta l’energia associata alla vibrazione
Confronto fra le unità
Notes: Esiste una semplice formula per poter passare dal valore di 0-Pk a quello RMS e viceversa che è la seguente :
Valore RMS = Valore 0-Pk / 1,414 (Valida solo per valori ricavati dallo spettro)
Questa formula è valida esclusivamente se i valori utilizzati sono quelli ottenuti dalla trasformata di Forurier (FFT) e cioè il valore dell’ampiezza del picco preso dallo spettro. L’errore nel risultato commesso è più o meno grande a seconda della risoluzione in frequenza (Δf = Intervallo di frequenza / numero linee) scelta per il calcolo della FFT.

## Slide 35: Segnale
Notes: La slide mostra una forma d’onda complessa che rappresenta quello che la sonda di vibrazioni rileva istante per istante e che viene acquisito dall'analizzatore.
Su questa forma d'onda vengono calcolati i valori di ampiezza della vibrazione.
I valori possono essere :
- RMS o Valore Efficace ( 1/n * ∑x2 )1/2, rappresenta l'energia associata al fenomeno. E' il valore più utilizzato perchè indica quanto la vibrazione sia effetivamente in grado di danneggiare la macchina ( usato nelle tavole delle norme ISO 10816 ). Il valore RMS è ottenuto calcolando la media dei quadrati dell’ampiezza dei singoli punti che costituiscono la forma d’onda da cui viene estratta la radice quadrata. Poiché il valore RMS è ottenuto da un processo di media si utilizza per monitorare le macchine che lavora in condizioni operative stazionarie e cioè ad esempio con numero di giri e carichi costanti.
- 0 – Pk, il valore di picco indica l’ampiezza del picco più elevato della forma d’onda presa in esame. In generale è utilizzato per analizzare fenomeni transitori, ad esempio run-up o coast-down, dove il valore RMS avrebbe poco significato perché andrebbe a mediare valori ottenuti da un processo non stazionario.
- Pk – Pk, rappresenta la distanza tra i picchi positivi e negativi più elevati. E’ normalmente utilizzato per analizzare le vibrazioni in termini di spostamento.

## Slide 36
Trend valori ISO
in condizioni di esercizio
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2000
ISO
Installazione macchina nuova o revisionata
Normativa ISO 10816 – 1
valore RMS
Spettro di frequenza
FFT
Impostazione di un programma di Manutenzione predittiva

## Slide 37: Condition Monitoring - Diagnostica

## Slide 38
Come si fanno?

## Slide 39
DETECTOR III
SMARTCHECK
PROLINK
OPTIME

## Slide 40: Parametri di Misura
Segnale della curva di inviluppo della accelerazione di vibrazione con passabasso regolabile e con frequenza limite superiore e inferiore a scelta
campo di frequenza: 0 Hz fino a 100 Hz o 1 kHz Unità: g
dsel
Segnale della curva di inviluppo della accelerazione di vibrazione con passabasso regolabile
campo di frequenza: 0 Hz fino a 100 Hz o 1 kHz Unità: g
deff
Valore effettivo della vibrazione con frequenza limite superiore e inferiore a scelta campo di frequenza: 2 kHz fino a 20 kHz Unità: g
asel
Valore effettivo della vibrazione campo di frequenza: 2 kHz fino a 20 kHz Unità: g
aeff
Valore effettivo della velocità di vibrazione con frequenza limite superiore e inferiore a scelta campo di frequenza: 2 Hz fino a 1 kHz Unità: mm/s
vsel
Valore effettivo della velocità di vibrazione campo di frequenza: 10 Hz fino a 1 kHz Unità: mm/s
ISO 10816
Spiegazione
Parametro

## Slide 41
A
Cristalli piezoelettrici
Massa sismica

## Slide 43
Norme ISO 10816-1
A – Tipico per macchina nuova
B – Macchina in condizioni adatte per un servizio continuo
C – Macchina in condizioni NON adatte per un servizio
continuo,limitata affidabilità in condizioni di esercizio
D – Condizioni di vibrazione pericolosa, rischio di
danneggiamento immediato
Soglia di preallarme
Soglia di allarme

## Slide 44
Norme ISO 10816-3

## Slide 45
Norme ISO 10816-1
Classe I
Singoli componenti collegati integralmente al macchinario completo nelle normali condizioni operative
(motori elettrici fino a 15 kW);
Classe II
Macchine di media taglia (motori elettrici da 15 a 75 kW e motori fino a 300 kW su basamenti speciali )
Classe III-Motori di grandi dimensioni e altre grosse macchine con masse rotanti,
montati su basamenti pesanti e rigidi e che sono particolarmente inflessibili nella direzione dove la vibrazione
deve essere misurata
Classe IV
Motori di grandi dimensioni ed altre grosse macchine con masse rotanti montate su basamenti relativamente
elastici (flessibili) o strutture di tipo leggero nella direzione della vibrazione (es. turbogeneratori e turbogas con potenza superiore a 10MW)

## Slide 46
Analisi di spettro FFT

## Slide 47: Spettro di un segnale sinusoidale
tempo [s]
frequenza [Hz]
f = 1/ periodo
f [1/s] [Hz]
periodo T [s]
Rappresentazione in funzione del tempo
Rappresentazione in funzione della frequenza
picco
RMS
picco - picco
Notes: Amplitude readings in the time domain:
0-peak, or peak value
peak-peak
RMS Root Mean Square (for a sinus: 0,707 x peak value)
Amplitude readings in the spectrum (frequency domain):
peak value
RMS
Since each line in the spectrum represents a sinus, amplitudes can be calculated and displayed in RMS or peak values

## Slide 48: Dal dominio del Tempo allo spettro di Frequenza
FFT Fast Fourier Transform
Frequenza
Tempo
1X
2X
3X
4X
FFT è l’algoritmo matematico per calcolare lo spettro di frequenze.
Forma d'onda complessa
Notes: Time signal and spectrum are two different ways to view and analyse the same data.

## Slide 49: Dal dominio del Tempo allo spettro di Frequenza
FFT Fast Fourier Transform
FFT è l’algoritmo matematico per calcolare lo spettro di frequenze.
Forma d'onda complessa
Notes: Time signal and spectrum are two different ways to view and analyse the same data.

## Slide 50
Frequenza
Ampiezza
Sbilanciamento
Disallineamento
Usura dei cuscinetti
Usura degli ingranaggi

## Slide 51
squilibrio
errore di allineamento
difetto del cuscinetto
ingranamento dei denti
10 Hz
1 kHz
2 kHz
20 kHz
Ampiezza
ISO
aeff
Ampiezza
0Hz
100Hz
10kHz
difetto del cuscinetto
deff
Velocità Accelerazione
Demodulazione
Dalla forma d'onda allo spettro nel controllo delle macchine
PARAMETRI EFFETTIVI

## Slide 52: Diagnostica
Analisi di 1° livello
Analisi di 2° livello - diagnostica
Notes: The frequency spectrum is full of information, but you need practice and experience to read it and you must know what information is relevant for the machine e.g. which patterns and frequencies are to be expected in the spectrum? At the beginning one of the biggest problems is most probably the use of new terminology.

## Slide 53
x 1
x 2
x 3
x 4
x 5
Notes: Das Spektrum zeigt uns mehrere Spitzen: die linke mit der niedrigsten Frequenz, die zweite Spitze die doppelte Frequenz der ersten usw. Solche Reihen mit dem gleichen Frequenzabstand nennt man “Harmonische” und die erste Frequenz ist die “Grundfrequenz”
Die Anzahl der Harmonischen ist ein Wert für die Abweichung vom kombinierten Signal zur reinen Sinuswelle. Z.B. ein Schlag – ein kurzer Impuls - verursacht viele Harmonische im Spektrum.

## Slide 54
Vita del Cuscinetto
Velocità
Accelerazione
DEMODULAZIONE
Rilevazione del pericolo
Danneggiamento
Cambio status
Vibrazione
Danneggiamento del cuscinetto
CONDITION MONITORING

## Slide 55: Armonica
Frequenza base
x 1
x 2
x 3
x 4
x 5
Notes: Das Spektrum zeigt uns mehrere Spitzen: die linke mit der niedrigsten Frequenz, die zweite Spitze die doppelte Frequenz der ersten usw. Solche Reihen mit dem gleichen Frequenzabstand nennt man “Harmonische” und die erste Frequenz ist die “Grundfrequenz”
Die Anzahl der Harmonischen ist ein Wert für die Abweichung vom kombinierten Signal zur reinen Sinuswelle. Z.B. ein Schlag – ein kurzer Impuls - verursacht viele Harmonische im Spektrum.

## Slide 56: Visualizzazione dei dati di vibrazione
Ci sono due diagrammi possibili per la visualizzazione dei risultati della vibrazione,l'unità di misura riportata un ascisse rappresenta il dominio.
Si ha quindi
dominio del Tempo – forma d'onda
dominio della frequenza - spettro
=
=
segnale temporale
spettro di frequenza

## Slide 57: Dominio del Tempo – Dominio della Frequenza concetto di frequenza armonica
f1 , f1x3, f1x5
f1
f1x3
f1x5
Amplitudes (t) of: f1 , 3xf1 , 5xf1 are added
tempo
frequenza
Segnale la cui frequenza è un multiplo intero della frequenza fondamentale. La prima armonica è la fondamentale, la seconda ha frequenza doppia e così via.
Notes: If you understood the configuration of a periodic signal by addition (as shown in the example above), then the reversal of this process - the analysis – becomes comprehensible.
When a periodic signal is analysed, e.g. separated into its sinus and cosine fractions, the fundamental frequency and integer multiples, the harmonics, are to be expected.

## Slide 58: Dominio del Tempo – Dominio della Frequenza concetto di frequenza armonica
Segnale la cui frequenza è un multiplo intero della frequenza fondamentale. La prima armonica è la fondamentale, la seconda ha frequenza doppia e così via.
Notes: If you understood the configuration of a periodic signal by addition (as shown in the example above), then the reversal of this process - the analysis – becomes comprehensible.
When a periodic signal is analysed, e.g. separated into its sinus and cosine fractions, the fundamental frequency and integer multiples, the harmonics, are to be expected.

## Slide 59: Dominio del Tempo – Dominio della Frequenza concetto di frequenza armonica
+ 2 x f1
=
+ 3 x f1
=
+ 4 x f1
=
+ 5 x f1
=
=
f1
f1
x2
x3
x4
x5
time
frequency
f1 + 2 x f1
f1 + 2 x f1 + 3 x f1
f1 + 2 x f1 + 3 x f1 + 4 x f1
In presenza di una sorgente vibrazionale generata da impatti,dobbiamo aspettarci un gran numero di armoniche..
Notes: Add the amplitudes (t) of the time wave forms named f1, 2xf1 etc. Try to reproduce and understand the single steps.

## Slide 60: Modulazione e bande laterali
T
f [Hz]
1/T = f portante
f portante
1/T = f modulante
Dominio della Frequenza:
bande laterali
Dominio del Tempo:
Modulazione di ampiezza del segnale
tempo
f modulante
T
la frequenza modulata denuncia quale frequenza si manifesta il problema,la frequenza portante è la frequenza che sollecita la manifestazione di tale problema.
T

## Slide 61: Demodulazione
La demodulation è un modo specifico di elaborazione del segnale tale che,nello spettro,si vedano solo la frequenza di ripetizione di impatto generata dalla sorgente vibrazionale e le sue armoniche
Demodulazione
tempo
frequenza
Notes: Repeated defect impacts are carried with high resonance frequencies to the outside of the machine. This raw signal is difficult to read and analyse in the spectrum.
The demodulation process erases the high resonance frequencies and results in the wanted signal as a series of enveloped impact repetition pulses. The spectrum of the demodulated signal then shows the repetition rate and its harmonics.

## Slide 62: Diagnosi del cuscinetto - Demodulazione
Il segnale acquisito dall’analizzatore contiene, normalmente, vibrazioni provenienti da differenti sorgenti. Spesso il livello delle vibrazioni associato alla frequenza di risonanza del cuscinetto non è particolarmente elevato, soprattutto
se confrontato con quello rilevato alle frequenze dominanti come ad esempio la fondamentale

## Slide 63
Se osserviamo la forma d’onda possiamo notare sovrapposti alla sinusoide con ampiezza più elevata, quella riferita alla frequenza fondamentale (dovuta quindi ad esempio ad un problema di squilibrio),una serie transitori provocati dall’impatto delle sfere sulla pista danneggiata. La frequenza di questi transitori è quella di risonanza del cuscinetto.
Diagnosi del cuscinetto - Demodulazione

## Slide 64
Per poter effettuare la diagnosi sul cuscinetto è necessario eliminare le vibrazioni a bassa frequenza. Lo strumento quindi durante l’acquisizione dei segnali attiva un filtro“passa alto” la cui funzione è proprio quella di eliminare le vibrazioni a bassa frequenza. Normalmente la frequenza di taglio è intorno ai 2 kHz.
Diagnosi del cuscinetto - Demodulazione

## Slide 65
Il risultato è un segnale che contiene ancora le vibrazioni generate dal cuscinetto che risuona, ma quelle a bassa frequenza, che erano le più elevate sono state eliminate.
Diagnosi del cuscinetto - Demodulazione

## Slide 66
La forma d’onda ora contiene solo i transitori generati dagli urti delle sfere sulla pista danneggiata.
Diagnosi del cuscinetto - Demodulazione

## Slide 67
Con un processo di demodulazione le bande laterali sulla destra della frequenza di risonanza del cuscinetto sono spostate a bassa frequenza.
Diagnosi del cuscinetto - Demodulazione

## Slide 68
La parte negativa del segnale viene ribaltata sulla parte positiva.
Diagnosi del cuscinetto - Demodulazione

## Slide 69
Attivando un filtro passa basso la parte di segnale ad alta frequenza viene eliminato.
Diagnosi del cuscinetto - Demodulazione

## Slide 70
Ora la forma d’onda contiene solo i picchi degli urti provocati dalle sfere sulla pista danneggiata.
Effettuandone l’analisi FFT si evidenziano immediatamente i picchi alle frequenze di rottura del cuscinetto.
Diagnosi del cuscinetto - Demodulazione

## Slide 71
La gravità del problema non è evidenziata dal valore assoluto dei picchi ma da quanto, in proporzione, la loro ampiezza risulta essere più grande del rumore di fondo.
Diagnosi del cuscinetto - Demodulazione

## Slide 72: Ciclo di vita del cuscinetto
Il danneggiamento di un cuscinetto nelle sue prime fasi si manifesta con elevate vibrazioni e rumorosità ad altissima frequenza (tra 20 e 60 kHz). Il rumore emesso non è udibile a quelle frequenze ma è rivelabile con la strumentazione che usa speciali algoritmi come ad esempio può esse d'aiuto l'uso del FATTORE DI CRESTA.

## Slide 73
Ora il difetto è aumentato ed il rumore emesso può essere udito da un orecchio allenato. Il cuscinetto risuona alla sua frequenza propria, che viene modulata dalle frequenze di rottura del cuscinetto stesso.
Ciclo di vita del cuscinetto

## Slide 74
Il deterioramento ora è tale da mostrare direttamente sullo spettro uno o più picchi in corrispondenza delle frequenze di rottura del cuscinetto. Nel caso specifico possiamo notare un picco alla frequenza di rottura della pista interna (BPI).
Ciclo di vita del cuscinetto

## Slide 75
Man mano che il deterioramento avanza si evidenziano sullo spettro anche le
armoniche delle frequenze di rottura (2xBPI). Questo ci indica una sempre maggiore incidenza degli urti provocati dalla rottura sul cuscinetto.
Ciclo di vita del cuscinetto

## Slide 76
Successivamente alla comparsa sullo spettro delle armoniche delle frequenze di rottura del cuscinetto cominciano ad evidenziarsi una serie di bande laterali intorno alle frequenze di rottura stesse.
Ciclo di vita del cuscinetto

## Slide 77
Le bande laterali si manifestano quando si è in presenza di un fenomeno di modulazione. Questo accade quando l’ampiezza di un picco in frequenza (in questo caso una delle frequenze di rottura del cuscinetto) varia nel tempo.
Ci sono due specifici casi di possibili rotture che generano fenomeni di modulazione.
Ciclo di vita del cuscinetto

## Slide 78
Un segnale molto evidente che la fine del cuscinetto è vicina è la comparsa nello spettro di alcune ‘gobbette’ (più o meno grandi) che tendono ad alzarne il valore di fondo . Il rumore emesso dal cuscinetto ora è facilmente udibile.
Il cuscinetto deve essere sostituito il prima possibile.
Ciclo di vita del cuscinetto

## Slide 79: Resoluzione in uno spettro
Risoluzione = Low-Pass/FFT lines
linee: numero di linee nello spettro
1600 bassa risoluzione
3200 alta risoluzione
1600 linee = 4096 campionamenti / 2,56
3200 linee = 8192 campionamenti / 2,56
frequenza
Notes: The resolution in the spectrum can be increased by either increasing the lines from 1600 to 3200 or decreasing the value of the low-pass cut-off frequency (see next page).

## Slide 80: Low-Pass Cut-Off Frequency – effetti sulla risoluzione
spettro
spettro
1600
1600
risoluzione:
LP 200Hz / 1600 lines =0,125Hz
risoluzione:
LP 2000Hz / 1600 lines =1,25Hz
0
0
LP2000Hz
LP200Hz
alto low-pass cut-off frequency  bassa risoluzione nello spettro
basso low-pass cut-off frequency  alta risoluzione nello spettro
Notes: The highest frequency in the spectrum, that is to be analysed, defines the low-pass cut-off frequency.

## Slide 81
MIMOSA Standard & ISO 13373-1 Annex B 4th of April 1998
Direzione di misura
Notes: Le misure se possibile si effettuano sui 3 assi :
Assiale , nello stesso senso dell’albero della macchina.
Radiale Orizzontale, a 90 o 270 gradi rispetto l’albero della macchina.
Radiale Verticale , a 0 o 180 gradi rispetto l’albero della macchina.
A volte un compromesso accettato è una misura intermedia a 45 gradi.

## Slide 82
Direzione di misura
Notes: Le misure se possibile si effettuano sui 3 assi :
Assiale , nello stesso senso dell’albero della macchina.
Radiale Orizzontale, a 90 o 270 gradi rispetto l’albero della macchina.
Radiale Verticale , a 0 o 180 gradi rispetto l’albero della macchina.
A volte un compromesso accettato è una misura intermedia a 45 gradi.

## Slide 83
Direzione di misura
Notes: Le misure se possibile si effettuano sui 3 assi :
Assiale , nello stesso senso dell’albero della macchina.
Radiale Orizzontale, a 90 o 270 gradi rispetto l’albero della macchina.
Radiale Verticale , a 0 o 180 gradi rispetto l’albero della macchina.
A volte un compromesso accettato è una misura intermedia a 45 gradi.

## Slide 84: Analisi di Spettro

## Slide 85: Sbilanciamento
Lo squilibrio dinamico è facilmente identificabile,la frequenza predominate nello spettro è la frequenza di rotazione 1X RPM (prima armonica),la correzione del problema richiede necessariamente una correzione su due piani.
IN DIREZIONE RADIALE

## Slide 86: Sbilanciamento Statico

## Slide 87: Sbilanciamento Dinamico

## Slide 88: Risonanza
Spettro del segnale Se la macchina o parti di macchina è eccitata con frequenze prossime alla sua frequenza naturale l'ampiezza delle vibrazioni raggiunge valori molto elevati.
Fase accanto all'elevato livello di vibrazione la fase da un chiaro segnale della presenza di risonanze. In questo caso la fase cambia di 180°

## Slide 89: Risonanza
La risonanza si verifica quando una frequenza forzante coincide con una frequenza naturale del sistema e può causare una drammatica amplificazione di Ampiezza che può provocare un danneggiamento prematuro od addirittura catastrofico.La causa potrebbe essere una frequenza naturale del rotore,ma nella maggior parte dei casi proviene dal basamento o dalla struttura,dalle fondazioni,o dalle cinghie di trasmissione.
Se un rotore è inrisonanza o prossimo alla frequenza di risonanza risulterà impossibile bilanciarlo a causa del grande sfasamento a cui è soggetto
(90° in risonanza e 180° quando la supera). Spesso di richiede un cambiamento della frequenza naturale ad un valore superiore od inferiore.
Le frequenze naturali generalmente cambiano o cambiando la velocità di rotazione o la massa del rotore.

## Slide 90
Risonanza

## Slide 91: Disallineamento angolare
Il disallineamento angolare è caratterizzato da elevate vibrazioni in direzione ASSIALE con uno sfasamento di 180° attraverso il giunto.E' tipico avere elevate vibrazioni assiali sia a 1X che a 2X (fn)rpm.In ogni caso non è insolito che dominino le frequenze 1X o 2X o 3X.Questi sintomi posso essere anche sintomi di problemi al giunto.

## Slide 92: Disallineamento angolare

## Slide 93: Disallineamento parallelo
Il disallineamento parallelo manifesta analoghi sintomi del parallelo,ma evidenzia elevate vibrazioni in direzione RADIALE con uno sfasamento di 180° attraverso il giunto.La seconda armonica di rotazione 2Xfn è spesso superiore alla 1X.

## Slide 95: Piede zoppo
Spettro del segnale Il piede zoppo, dovuto ad allentamento di viti di fissaggio, determina vibrazioni a 1X, 2,X 3x fn Fase : una misurazione radiale tra i lati evidenzia opposizioni di fase Tra le viti allentate la fase non è costante

## Slide 96: Allentamento meccanico
L’allentamento meccanico si manifesta
normalmente con una vibrazione il cui
spettro presenta un picco ad una
frequenza pari a 2 volte la velocità
di rotazione (2 x RPM).
Spesso però sono presenti anche
armoniche superiori come la 3,
4, 5 e 6.
La vibrazione può essere il risultato
dell’allentamento dell’ancoraggio a
terra, di un eccessivo gioco sui cuscinetti,
della rottura del basamento, ecc…

## Slide 97
I cuscinetti

## Slide 99: Cuscinetti volventi – difetto sull'anello esterno
Spettro del segnale Armoniche di BPFO nel campo alto delle frequenze; all'aumentare del danneggiamento anche nel campo basso
Spettro del segnale demodulato BPFO con armoniche

## Slide 101: Cuscinetti volventi – difetto sull'anello interno
Spettro del segnale Armoniche di BPFI nel campo alto delle frequenze; all'aumentare del danneggiamento anche nel campo basso
Spettro del segnale demodulato BPFO con armoniche e bande laterali. La frequenza modulante è fn, talvolta con armoniche

## Slide 103: Cuscinetti volventi – difetto sui corpi volventi
Spettro del segnale 2 x BSF con armoniche nel campo alto delle frequenze; all'aumentare del danneggiamento anche nel campo basso
Spettro del segnale demodulato 2 x BSF con armoniche e bande laterali. La frequenza modulante corrisponde alla velocità angolare della gabbia talvolta con armoniche

## Slide 104: Problemi nelle trasmissioni a cinghia

## Slide 105: Puleggia eccentrica
Elevata ampiezza a 1 x RPM della puleggia eccentrica misurata secondo la congiungente dei due centri

## Slide 106: Disallineamento tra pulegge
Vibrazione a 1 x RPM dell'albero conduttore o condotto misurata in direzione Assiale

## Slide 107: Risonanza della cinghia
La velocità angolare della puleggia e la frequenza naturale della cinghia sono vicine o coincidenti. La frequenza naturale della cinghia può essere cambiata modificandone il tensionamento

## Slide 108: Fonti di vibrazione nei motori elettici
Statore
Rotore
Cuscinetto
Cuscinetto
Ventola
Appoggio

## Slide 109: Fenomeni legati alla parte elettrica nei motori elettrici

## Slide 110: Asimmetria del campo magnetico dello statore

## Slide 111: Fonti di vibrazione nei motori elettici

## Slide 112: Eccentricità dello statore o perdita dei lamierini
Spettro del segnale 2 x FL (100 Hz, 120 Hz)

## Slide 113: Eccentricità del rotore,variabilità del traferro
Spettro del segnale 2 x FL con bande laterali FP

## Slide 114
Spettro del segnale Velocità angolare e armoniche con bande laterali FP
Rottura o perdita di una barra rotorica

## Slide 115: Defetti e problemi sugli ingranaggi
Notes: Gears are always emitting vibration, even without any defect. The main frequency is the “Gear Mesh Frequency” (GMF) and its harmonics which can be calculated by
GMF= No. of teeth x rotation frequency
Impacting is not produced by the Gear mesh of a gear box in good condition (except excentric gears) and can be seen in the signalprocessing velocity or acceleration. With increasing wear and defects the demodulated signal is analysed as well.

## Slide 116: Ingranaggi

## Slide 117: Difetto locale
Spettro del segnale GMF con bande laterali crescenti nel tempo fn dell'ingranaggio difettoso con armoniche
Spettro del segnale demodulato Velocità di rotazione fn dell'ingranaggio difettoso con armoniche

## Slide 118: Difetto locale

## Slide 119: Danneggiamento generalizzato
Spettro del segnale GMF con bande laterali elevate fn dell'ingranaggio difettoso con armoniche. GMF può anche decrescere; un danneggiamento generalizzato può mostrasi con GMF divisa per numero interocosì come un divisore comune del numero di denti
Spettro del segnale demodulato Velocità di rotazione fn dell'ingranaggio difettoso con armoniche; GMF con armoniche e bande laterali fn dell'ingranaggio difettoso

## Slide 120: Ingranaggi eccentrici
Spettro del segnale GMF con armoniche e bande laterali fn
Spettro del segnale demodulato Velocità di rotazione fn

## Slide 121: Dente spezzato o mancante
Segnale nel tempo Simile ad un ingranamento non difettoso (GMF con piccole bande laterali fn )
Spettro del segnale demodulato Velocità di rotazione fn dell'ingranaggio difettoso con molte armoniche.

## Slide 122: Domande

## Slide 123
Grazie per l’attenzione